2.pielikums

Cenu aptaujai

“Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas,

Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu

un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi”

identifikācijas Nr.PNP TI/2018/4

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1. Ar šo apliecinām, ka Pāvilostas novada pašvaldības autoceļu un ielu brauktuvju uzturēšana vasaras periodā tiks veikta stingri pēc sekojošiem pamatprincipiem un tehniskajām prasībām, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 ,,Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskajām specifikācijām un sekojoši saskaņā ar Pāvilostas novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Pāvilostas novadā”, brīvi pieejami Pāvilostas novada domes mājas lapā internetā (www.pavilosta.lv, sadaļā: Saistošie noteikumi)

2. Pamatprincipi un tehniskās prasības.

2.4. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju.

A. Mērķis: Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

B. Mērvienība: Izpildītais darbs mērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m2).

C . Darba apraksts:

1.Pārbrauciens uz darba vietu;

2.Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3.Bedrītes iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību;

4.Bedrītes gruntēšana;

5.Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona masu;

6.Iestrādātās asfaltbetona masas sablīvēšana;

7.Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

8.Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

1) Asfaltbetonam jāatbilst Autoceļu specifikācijas 2005 nodaļas 6.2. prasībām. Asfaltbetona patēriņš - 0,096 t/m2 (vidējais bedrītes dziļums 4cm).

2) Bedrīšu gruntēšanai pielietojama standarta LVS 92 :1998 prasībām atbilstoša ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija BE50R. Bitumena emulsijas patēriņš – 0,0006t/m2.

3)Veicot plašāku bedrīšu remontu starpsezonu laikā, kad nav pieejama bitumena emulsija vai tās pielietojums nav mērķtiecīgs citu apsvērumu dēļ, lāpāmās bedrītes virsma jāgruntē ar šķidro bitumenu ar viskozitātes rādītāju, izplūdes laiks caur Ø 4 mm sprauslu pie 200 C≤ 12 sek., kas ir analogs 50% bitumena emulsijai.

4) Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

E. Iekārtas:

1) Asfaltbetona transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu asfaltbetona transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā.

2) Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu.

3) Veltnis vai vibroplātne.

Jāaizpilda tabula (3. tabula), norādot visu pieprasīto informāciju.

Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas vienība ir īpašumā vai nomā.

Ja tehnikas vienība tiek nomāta, jānorāda nomas līguma noslēgšanas datums, numurs, iznomātājs un kontakttālrunis.

Jāpievieno katras tabulā norādītās tehnikas vienības tehniskās pases kopija.

Jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka darbu izpildei nepieciešamajai tehnikai būs veikta valsts tehniskā apskate.

Apliecinājumu sagatavo pretendents brīvā formā.

1. tabula

| Iepirkuma daļa | Tehnikas vienības nosaukums | Tehnikas vienības tips | Valsts reģistrācijas numurs | Svarīgākie tehniskie dati (pilna masa (t), dzinēja jauda (kw) | Pieejamības apraksts (īpašumā vai nomā) | Informācija par nomas līgumu un iznomātāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

F. Darba izpilde:

1) Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kura nav zemāka par +50 C. Satiksmei bīstamās bedres ziemas sezonā pieļauts aizpildīt pie gaisa temperatūras, kas ir augstāka par 00 C.

2) Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu aizpildīšanai ar vidēju defektu apjomu. Vai satiksmei bīstamo bedru aizpildīšanai.

3) Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem.

40 Bedrītes gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra 500C līdz 700

C, ziemas sezonā gruntēšanai var pielietot bitumenu.

4) Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums

samazinās apmēram par 20 – 30 %. Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdi nedrīkst būt zemāka par 1000 C. Uz objektu atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tās pašas darba maiņas laikā.

5)Asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes un jābeidz, kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Karstā asfalta blīvēšanas temperatūra beigās nedrīkst būt zemāka par 600 C.

G. Prasības izpildītam darbam :

1) Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par +10mm.

2) Asfaltbetona kārtas maksimālajam un minimālajam biezumam jāatbilst Autoceļu

specifikācijas 2005 punkta 6.2. 3.8.prasībām.

3) Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

1) Jākontrolē pievestā un iestrādātā asfaltbetona daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātā asfaltbetona daudzuma aprēķina aizpildīto bedrīšu laukumu.

2) Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.