# INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

Paziņojuma publicēšanas datums:

| 2 | 3 | / | 0 | 1 | / | 2 | 0 | 1 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. IepirkUMS |

1.1. Līguma veids:

| Būvdarbi | x |
| --- | --- |
| Piegāde |  |
| Pakalpojumi |  |

1.2. Iepirkuma nosaukums:

PĀVILOSTAS NOVADA: pĀVILOSTAS PILSĒTAS, SAKAS PAGASTA UN VĒRGALES PAGASTA IELU UN AUTOCEĻU VASARAS IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI

1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: PNP 2017/2

1.4. Iepirkuma līguma priekšmets:

Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi

## 2. LĪguma slēdzējs

## 2.1. Līguma slēdzējs:                                    2.2. Kontaktpersona:

| Organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs: Pāvilostas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000059438 | Kontaktpersona Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vitrups (Vērgales pagasts) Alfrēds Magone (Pāvilosta, Sakas pagasts) |
| --- | --- |
| Adrese: Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads | Tālruņa numurs: Jānis Vitrups 29183648; Alfrēds Magone 26405900 |
| Pasta indekss: LV 3466 | Darba laiks: Plkst. 8.00- 13.00: 14.00 -16.00 |
| Tālruņa numurs: 63498261 | Elektroniskā pasta adrese: dome@pavilosta.lv |
| Faksa numurs: 63484567 | Faksa numurs: 63484567 |

## 3. PAPILDU INFORMĀCIJA

3.1. Papildu informāciju var saņemt:

Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, pie iepirkumu speciālistes Daces Zaļkalnes

Tehnisko specifikāciju var saņemt, atsūtot pieprasījumu uz e- pastu: dace.zalkalne@pavilosta.lv

3.2. Pieteikumu iesniegšanas datums līdz 07.02.2017 plkst. 10:00,

Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, LV-3466.

3.3. Paziņojumu sagatavoja:

Iepirkumu speciāliste Dace Zaļkalne, Tālrunis: 63484561

(amats, vārds, uzvārds)

APSTIPRINĀTS

Pāvilostas novada domes iepirkumu

komisijas sēdē 18.01.2017.

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi

NOLIKUMS

NR. PNP 2017/2

Pāvilosta, 2017

- Pasūtītājs – Pāvilostas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000059438

- Iepirkuma metode – iepirkums  Publisko iepirkumu likuma (PIL) 8.2 panta noteiktajā kārtībā.

- Iepirkuma priekšmets – autoceļu vasaras uzturēšana Pāvilostas novadā (atbilstoši nolikuma 3.pielikumam „Tehniskā specifikācija”), CPV kods- 45233220-7

Iepirkums ir sadalīts piecās daļās:

1. Pirmā daļa- Pāvilostas pilsētas ielu un Sakas pagasta uzlabotas grants autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana).

2. Otrā daļa- Vērgales pagasta uzlabotas grants autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana).

3. Trešā daļa- Pāvilostas pilsētas ielu un Sakas pagasta iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grants ceļos.

4. Ceturtā daļa- Vērgales pagasta iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grants ceļos.

5. Piektā daļa- Autoceļu un ielu ar melno segumu bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju Pāvilostas pilsētā un Vērgales pagastā.

4. Iepirkuma kontaktpersona – Dace Zaļkalne, tel. 63484561, e-pasts: dace.zalkalne@pavilosta.lv. Paredzamais līguma izpildes termiņš – Sākot ar līguma parakstīšanas dienu līdz 2017.gada 31. decembrim.

- Paredzamā līguma izpildes vieta – Pāvilostas novads ( Pāvilosta, Vērgales pagasts un Sakas  pagasts).

- Iepirkuma dokumentāciju var saņemt – līdz 2017. gada 7.februārim plkst.10.00. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un Nolikuma nosacījumiem iepirkuma dokumentāciju izsniedz ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā no dienas, kad saņemts pieprasījums par iepirkuma dokumentācijas izsniegšanu, kuru nosūta uz e-pastu: dace.zalkalne@pavilosta.lv vai faksu 63484567

  - Pāvilostas novada domē, Dzintaru iela 73, Pāvilosta pie iepirkumu speciālistes Daces Zaļkalnes katru darba dienu no 8.00 līdz 14.00., iepriekš piesakot pa telefonu 63484561.

  - uz interesenta norādīto faksu;

  - interesenta norādītajā e-pasta adresē.

- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 7.februāris, plkst.10.00.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466.

- Piedāvājumu noformēšana

8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (bandrolē), uz kuras jānorāda:

1) Pasūtītāja nosaukums un adrese;

2) Iepirkuma nosaukums un tā identifikācijas numurs;

3) Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs,  adrese un kontaktinformācija;

4) Atzīme „Neatvērt līdz 2017.gada 7.februārim plkst.10:00”.

8.2. Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

8.3. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem un parakstītiem, lapām jābūt numurētām.  Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un iestarpinājumiem. Teksta un tabulu daļa nedrīkst būt cauršūta, visai informācijai jābūt skaidri izlasāmai.

8.4. Piedāvājumā jāiekļauj pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (Pielikums Nr.1), finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.2) un tehniskais piedāvājums (Pielikums Nr.3 - tabulas). Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināleksemplārs un 1(viena) kopija, tos ievietojot 8.1.punktā minētajā aploksnē (bandrolē). Uz piedāvājuma oriģināla un to kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Kopijas apliecināmas atbilstoši 8.6.punktā noteiktajām prasībām.

8.5. Piedāvājumu var iesniegt par visu iepirkuma priekšmetu vai atsevišķi pa daļām:

1.daļa - Pāvilostas pilsētas ielu un Sakas pagasta uzlabotas grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu segumu uzturēšana (planēšana un profilēšana).

2.daļa - Vērgales pagasta uzlabotas grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana).

3.daļa- Pāvilostas pilsētas ielu un Sakas pagasta iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos.

4.daļa- Vērgales pagasta iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos.

5.daļa- Autoceļu un ielu ar melno segumu bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju Pāvilostas pilsētā un Vērgales pagastā.

8.6. Iesniedzamie dokumenti noformējami atbilstoši  2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 916 “ Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

8.7. Katrs Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu vai atsevišķu tā daļu.

9. Prasības Pretendentam.

9.1. Pretendents ir reģistrēts attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Uz Pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

9.2. Pretendentam ir pieredze līdzīgu līgumu īstenošanā un Pretendents kvalitatīvi un savlaicīgi  ir izpildījis vai turpina pildīt iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanu.

9.3. Pretendenta rīcībā ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums saskaņā darbu veikšanas tehnisko  specifikāciju prasībām.

9.4. Pretendentam ir pieredze līdzvērtīga pakalpojuma izpildē (par kuriem var saņemt pozitīvas  atsauksmes) - uzņēmums ir veicis vismaz trīs līdzīga rakstura, nozīmes un apjoma līguma izpildi pēdējo 3 gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas brīža.

Šī nolikuma 9.1. - 9.4.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas dalībniekiem, kā  arī uz Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti.

9.6. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar noteikumiem vai neatbilst tā nosacījumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

10. Pretendenta iesniedzamie dokumenti

10.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā  „Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un  autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi (iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. PNP 2017/2), saskaņā ar  Pielikumu Nr.1 „Pieteikuma forma”;

10.2. Pēdējos trijos gados veikto šim iepirkumam atbilstošu darbu saraksts, kas apliecina Pretendenta 9.4. punktā noteikto pieredzi - izziņa, kurā norādīts veikto darbu veids, apjoms, pasūtītājs, kontaktpersona, tās tālrunis, izpildes laikposms, līguma summa, kā arī atsauksme no pasūtītāja par šī līguma izpildi.

10.3. Finanšu piedāvājums atbilstoši dotajam finanšu piedāvājuma paraugam (Pielikums Nr.2).

10.4. Tehniskais piedāvājums atbilstoši dotajam tehniskā piedāvājuma paraugam (Pielikums Nr.3- tabulas).

10.6. Nolikuma 10.1. līdz 10.4. punktā minētie dokumenti iesniedzami personu grupas dalībniekiem, kā arī Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti.

11. Piedāvājuma cena

11.1. Piedāvājuma cenā iekļaujamas visas izmaksas (darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, darba samaksa un nodokļi), bez kuriem nebūtu iespējama darbu izpilde pilnā apmērā, par kuru pretendents iesniedz savu piedāvājumu.

11.2. Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro:

11.2.1. 1. un 2. daļai – par 1  pārgājiena kilometru uzlaboto grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants segumu stundu atsevišķi norādāmas izmaksas bez PVN un summa ar PVN (saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu (Pielikums Nr. 2, 1. un 2. tabula).

11.2.2. 3.un 4. daļai - par 1 m3 iestrādātā minerālā materiāla apjomu irdenā stāvoklī iesēdumu  un bedru labošanai grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos, atsevišķi norādāmas izmaksas bez PVN un summa ar PVN saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu (Pielikums Nr. 2, 3.un 4.tabula).

11.2.3. 5.daļai - par 1 m2  autoceļu un ielu ar melno segumu bedrīšu aizpildīšanu ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju, atsevišķi norādāmas izmaksas bez PVN un summa ar PVN saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu (Pielikums Nr. 2, 5.tabula)

11.3. Piedāvājums, kurā mainīta pieteikuma, finanšu vai tehniskā piedāvājuma forma, var tikt uzskatīts par neatbilstošu un noraidīts.

11.4. Piedāvājumā noteiktā cena visā līguma izpildes laikā ir nemainīga un tās nav pakļaujamas nekādām izmaiņām. Piedāvājums, kurā ir norādītas mainīgas cenas tiek kvalificēts kā neatbilstošs un tiek noraidīts.

12. Piedāvājuma derīguma termiņš

12.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir saistošs iesniedzējam 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas dienas.

12.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 12.1. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs un Pretendents var vienoties par piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu.

13. Informācijas sniegšana

Papildu informācijas sniegšana par kandidāta atlases prasībām, un iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiek nodrošināta ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informācijas pieprasījumus var iesniegt nosūtot pa faksu 63484567 vai elektroniski, nosūtot pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu uz elektroniskā pasta adresi:  dace.zalkalne@pavilosta.lv

14. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

14.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Paziņojuma par publisko iepirkumu norādītā termiņa, netiek vērtēti un tiek nosūtīti (atdoti) atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

14.2. Iepirkuma komisija:

14.2.1. Pārbauda piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām. Lemj par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiek vērtēti.

14.2.2. Pārbauda pretendenta atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām. Izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka uz Pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā  norādītajiem apstākļiem.

14.2.3. Pārbauda piedāvājumu atbilstību Tehniskā un Finanšu piedāvājuma formai.

14.2.4. No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu bez PVN.

14.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, visi pretendenti tiek informēti par komisijas pieņemto lēmumu.

15.Iepirkuma līgums

Pēc piedāvājumu izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas, pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu, iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju.

Pielikumā:

1. Pieteikuma forma;

2. Finanšu piedāvājuma forma;

3. Tehniskā piedāvājuma forma;

4. Līguma projekts.

Pielikums Nr.1

Iepirkuma „ Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas,

Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu

vasaras ikdienas uzturēšanas darbi” nolikumam

ID Nr. PNP 2017/2

PIETEIKUMA FORMA

[Uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]

„ Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi ”

ID Nr. PNP 2017/2

[Ja pretendents neiesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, norādīt tikai daļas, uz kurām piesakās]

1.IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
| [Uzņēmuma nosaukums] | [juridiskā adrese, bankas nosaukums, bankas kods, norēķinu konts] |

2.KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

3. PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam veikt  Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbus par finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.

[Ja pretendents neiesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, uzrādīt tikai iepirkuma priekšmeta daļas, uz kurām pretendents piesakās]

Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt vai noraidīt ikvienu piedāvājumu, ko saņemsiet.

Šis piedāvājums ietver visu  (vai atsevišķu daļu) tehniskajā specifikācijā prasīto darbu

Izpildi un paredz piedāvājuma derīguma termiņu _____ dienas.

Mēs izprotam un piekrītam visām  šajā iepirkumā izvirzītajām prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šīs iepirkumu procedūras dokumentos.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības, komersanta u.c.) vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts (ar atšifrējumu)

2017.gada _____________________

Pielikums Nr.2

Iepirkuma „ Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas,

Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu

vasaras ikdienas uzturēšanas darbi” nolikumam

ID Nr. PNP 2017/2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

[Uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]

„ Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi ”

ID Nr. PNP 2017/2

1. Pirmā daļa- Pāvilostas pilsētas ielu un Sakas pagasta uzlabotas grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana).

1. tabula

| Nr.p.k. | Darbu veids | Vienība | Daudzums | Summa par vienu vienību bez PVN | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants segumu - autoceļa (ielu) klātnes ar grants segumu planēšana (greiderēšana). Pāvilostas pilsētā ielu garums 22 km. Sakas pagastā autoceļu garums 40 km. Plānotā izpilde 5 reizes līdz 31.12.2017. | stundas | 250 |  |  |
|  | Kopā EUR |  |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |
|  | Kopā ar PVN 21% EUR |  |  |  |  |

2. Otrā daļa- Vērgales pagasta uzlabotas grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana).

2. tabula

| Nr.p.k. | Darbu veids | Vienība | Daudzums | Summa par vienu vienību bez PVN | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants segumu - autoceļa (ielu) klātnes ar grants segumu planēšana (greiderēšana) Vērgales pagastā. Autoceļu un ielu garums 65 km. Plānotā izpilde 7 reizes līdz 31.12.2017. | stundas | 400 |  |  |
|  | Kopā EUR |  |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |
|  | Kopā ar PVN 21% EUR |  |  |  |  |

3. Trešā daļa- Pāvilostas pilsētas ielu un Sakas pagasta iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos.

3. tabula

| Nr.p.k. | Darbu veids | Vienība | Daudzums | Summa par vienu vienību bez PVN | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 m3 iestrādātā minerālā materiāla apjomu irdenā stāvoklī iesēdumu un bedru labošanai grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos ar visu iestrādi. | m3 | 150 |  |  |
|  | Kopā EUR |  |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |
|  | Kopā ar PVN 21% EUR |  |  |  |  |

- Ceturtā daļa- Vērgales pagasta iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos.

4. tabula

| Nr.p.k. | Darbu veids | Vienība | Daudzums | Summa par vienu vienību bez PVN | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 m3 iestrādātā minerālā materiāla apjomu irdenā stāvoklī iesēdumu un bedru labošanai grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos ar visu iestrādi. | m3 | 150 |  |  |
|  | Kopā EUR |  |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |
|  | Kopā ar PVN 21% EUR |  |  |  |  |

- Piektā daļa- Autoceļu un ielu ar melno segumu bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju Pāvilostas pilsētā un Vērgales pagastā.

5. tabula

| Nr.p.k. | Darbu veids | Vienība | Daudzums | Summa par vienu vienību bez PVN | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 m2autoceļu un ielu ar melno segumu bedrīšu aizpildīšanas ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju ar visu iestrādi. | m 2 | 250 |  |  |
|  | Kopā EUR |  |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |
|  | Kopā ar PVN 21% EUR |  |  |  |  |

( Ja pretendents neiesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, uzrādīt tikai to tabulu, kas attiecināma uz konkrēto 8.5 punktā minēto daļu.)

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības, komersanta u.c.) vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts (ar atšifrējumu)

___________________________

2017.gada _______________________

Pielikums Nr.3

Iepirkuma „ Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas,

Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu

vasaras ikdienas uzturēšanas darbi” nolikumam

ID Nr. PNP 2017/2

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

„ Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi ”

ID Nr. PNP 2017/2

[Uz Pretendenta uzņēmuma veidlapas]

[Ja pretendents neiesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, uzrādīt tikai to sadaļu, kas attiecināma uz konkrēto 8.5 punktā minēto daļu ]

1. Ar šo apliecinām, ka Pāvilostas novada pašvaldības autoceļu un ielu brauktuvju uzturēšana vasaras periodā tiks veikta stingri pēc sekojošiem pamatprincipiem un tehniskajām prasībām, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2010. gada 9.marta noteikumiem Nr. 224 ,,Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskajām specifikācijām un sekojoši saskaņā ar Pāvilostas novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm Pāvilostas novadā”, brīvi pieejami Pāvilostas novada domes mājas lapā internetā (www.pavilosta.lv, sadaļā: Saistošie noteikumi)

2. Pamatprincipi un tehniskās prasības.

2.1.Iepirkuma 1. un 2.daļa- Uzlabotas grunts autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana).

2.1.1. Ceļa klātnes planēšana līdz 8m platumam (1. un 2.daļa)

A. Mērķis: Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B. Darba apraksts (cenā jāiekļauj) :

1.Pārbrauciens uz darba vietu;

2.Ceļa klātnes planēšana;

3.Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

C. Iekārtas un mehānismi:

Izmantojami auto greideri. Darbu veicējam jānodrošina viens auto greideris (universāls, pielietojams gan planēšanai, gan profilēšanai). Auto greiderim jābūt aprīkotam ar GPS navigāciju, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par nostrādātām stundām.

Jāaizpilda tabula (6. tabula), norādot visu pieprasīto informāciju.

Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas vienība ir īpašumā vai nomā. Ja tehnikas vienība tiek nomāta, jānorāda nomas līguma noslēgšanas datums, numurs, iznomātājs un kontakttālrunis.

Jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka darbu izpildei

nepieciešamajai tehnikai būs veikta valsts tehniskā apskate. Apliecinājumu sagatavo pretendents brīvā formā.

6. tabula.

| Iepirkuma daļa | Tehnikas vienības nosaukums | Tehnikas vienības tips | Valsts reģistrācijas numurs | Svarīgākie tehniskie dati (pilna masa (t), dzinēja jauda (kw) | Pieejamības apraksts (īpašumā vai nomā) | Informācija par nomas līgumu un iznomātāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D. Darba izpilde:

1) Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

2) Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

E. Prasības izpildītam darbam :

1) Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi.

2) Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2% - 5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% (ieskaitot).

3) Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

4) Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

F. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

2.1.2. Ceļa klātnes profilēšana.

A. Mērķis: Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās,  uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B . Darba apraksts (cenā jāiekļauj):

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Ceļa klātnes profilēšana;

3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

C. Iekārtas un mehānismi:

Izmantojami autogreideri. Darbu veicējam jānodrošina vismaz viens autogreideris ar jaudu virs 100 kw  (universāls, pielietojams gan planēšanai, gan profilēšanai). Jāaizpilda tabula (6. tabula), norādot visu pieprasīto informāciju. Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas vienība ir īpašumā vai nomā.

Ja tehnikas vienība tiek nomāta, jānorāda nomas līguma noslēgšanas datums, numurs, iznomātājs un kontakttālrunis.

Jāpievieno katras tabulā norādītās tehnikas vienības tehniskās pases kopija.

Jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka darbu izpildei

nepieciešamajai tehnikai būs veikta valsts tehniskā apskate. Apliecinājumu sagatavo pretendents brīvā formā.

D. Darba izpilde:

1) Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar

planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu.

2) Profilējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas.

3) Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

4) Profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

5) Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvade no ceļa klātnes.

E. Prasības izpildītam darbam :

1) Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

2) Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3%-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% (ieskaitot).

3) Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar asfalta segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

4) Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

F. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Iepirkuma 3. un 4.daļa - Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos.

A. Mērķis: Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

B. Mērvienība: Jāuzmēra iestrādātā minerālā materiāla apjoms irdenā stāvoklī (m3).

C . Darba apraksts :

1.Pārbrauciens līdz darba vietai.

2.Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3.Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu;

4.Seguma planēšana ( profilēšana), pievestās grants pildīšanai.

5.Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

6.Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

Sijāts, sagatavots grants maisījums.

Prasības materiāliem:

- jāizmanto materiāls, kas nesatur māla gabalus, velēnas, saknes u.c.

nepieņemamus maisījumus;

- segas atjaunošanā, iepriekš vienojoties ar pasūtītāja pārstāvi, var pielietot

citu izbūves materiālu ar līdzvērtīgām vai labākām īpašībām;

- visam iestrādātajam materiālam jābūt viendabīgam un līdzvērtīgam

esošajam autoceļa segumam;

- Sijātam, sagatavotam grants maisījumam jābūt materiālam pielietojamai frakcijai 0 – 32 mm

- Būvuzņēmējs ir atbildīgs par pielietotā materiāla atbilstību prasībām. Pirms

darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs iesniedz pasūtītāja pārstāvim materiāla pārbaudes protokolu. Ja pasūtītāja pārstāvim pēc ceļa seguma atjaunošanas darbiem rodas šaubas par  materiāla atbilstību, tiek veikta pārbaude neatkarīgā laboratorijā.

E. Iekārtas un mehānismi: veltņi, greideri, autotransports vai cita līdzvērtīga tehnika.

Jāaizpilda tabula (7. tabula), norādot visu pieprasīto informāciju.

Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas vienība ir īpašumā vai nomā.

Ja tehnikas vienība tiek nomāta, jānorāda nomas līguma noslēgšanas datums, numurs, iznomātājs un kontakttālrunis.

Jāpievieno katras tabulā norādītās tehnikas vienības tehniskās pases kopija.

Jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka darbu izpildei

nepieciešamajai tehnikai būs veikta valsts tehniskā apskate.

Apliecinājumu sagatavo pretendents brīvā formā.

7. tabula.

| Iepirkuma daļa | Tehnikas vienības nosaukums | Tehnikas vienības tips | Valsts reģistrācijas numurs | Svarīgākie tehniskie dati (pilna masa (t), dzinēja jauda (kw) | Pieejamības apraksts (īpašumā vai nomā) | Informācija par nomas līgumu un iznomātāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

F. Prasības darbu izpildei:

1) darbus atļauts izpildīt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 C un pamatne nav sasalusi;

2) pirms jauna materiāla pievešanas esošā ceļa klātne jānoprofilē, izveidojot pareizu šķērskritumu un nodrošinot materiāla sasaisti ar esošo segumu;

3) pēc materiāla izvešanas un izlīdzināšanas jāveic ceļa klātnes un nomaļu galīgā profilēšana;

4) izpildot veltņošanu, vajadzības gadījumā labākai sablīvēšanai ceļa klātne ir jālaista. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

G. Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:

1) iestrādātajiem minerālmateriāliem jābūt viendabīgiem un jāatbilst granulometriskajām prasībām;

2) pēc materiāla iestrādāšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz autoceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna, brīvi akmeņi vai citi svešķermeņi, kas lielāki par 50 mm;

3) atjaunotā seguma sajūguma vietai ar veco segumu vai tilta klāju jābūt līdzenai, tai jānodrošina vienmērīga transportlīdzekļu kustība.

4) atjaunotā seguma brauktuves šķērskritumam jābūt 3 – 4% ceļa klātnes šķautnes virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6%;

5) nav pieļaujama ceļa seguma materiāla nobīde no brauktuves uz ceļa malām vaļņu veidā;

- sablīvējuma koeficientam ir jābūt ne mazākam par 0,96.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

1) autoceļa segumam ir jābūt atjaunotam atbilstoši defektu aktā definētajiem izmēriem;

2) neatbilstības gadījumā veic nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai;

3) pieļaujamā izmēru novirze atjaunotās kārtas biezumam – 10% no atjaunojamā biezuma, platumam - 5 cm uz katru pusi no ceļa ass.

2.4. Iepirkuma 5.daļa - Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju.

A. Mērķis: Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

B. Mērvienība: Izpildītais darbs mērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m2).

C . Darba apraksts:

1.Pārbrauciens uz darba vietu;

2.Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3.Bedrītes iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību;

4.Bedrītes gruntēšana;

5.Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona masu;

6.Iestrādātās asfaltbetona masas sablīvēšana;

7.Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

8.Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

1) Asfaltbetonam jāatbilst Autoceļu specifikācijas 2005 nodaļas 6.2. prasībām. Asfaltbetona patēriņš - 0,096 t/m2 (vidējais bedrītes dziļums 4cm).

2) Bedrīšu gruntēšanai pielietojama standarta LVS 92 :1998 prasībām atbilstoša ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija BE50R. Bitumena emulsijas patēriņš – 0,0006t/m2.

3)Veicot plašāku bedrīšu remontu starpsezonu laikā, kad nav pieejama bitumena emulsija vai tās pielietojums nav mērķtiecīgs citu apsvērumu dēļ, lāpāmās bedrītes virsma jāgruntē ar šķidro bitumenu ar viskozitātes rādītāju, izplūdes laiks caur Ø 4 mm sprauslu pie 200 C≤ 12 sek., kas ir analogs 50% bitumena emulsijai.

4) Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

E. Iekārtas:

1) Asfaltbetona transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu asfaltbetona transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā.

2) Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu.

3) Veltnis vai vibroplātne.

Jāaizpilda tabula (8. tabula), norādot visu pieprasīto informāciju.

Pieejamības aprakstā jānorāda, vai tehnikas vienība ir īpašumā vai nomā.

Ja tehnikas vienība tiek nomāta, jānorāda nomas līguma noslēgšanas datums, numurs, iznomātājs un kontakttālrunis.

Jāpievieno katras tabulā norādītās tehnikas vienības tehniskās pases kopija.

Jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums par to, ka darbu izpildei nepieciešamajai tehnikai būs veikta valsts tehniskā apskate.

Apliecinājumu sagatavo pretendents brīvā formā.

8. tabula.

| Iepirkuma daļa | Tehnikas vienības nosaukums | Tehnikas vienības tips | Valsts reģistrācijas numurs | Svarīgākie tehniskie dati (pilna masa (t), dzinēja jauda (kw) | Pieejamības apraksts (īpašumā vai nomā) | Informācija par nomas līgumu un iznomātāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

F. Darba izpilde:

1) Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kura nav zemāka par +50 C. Satiksmei bīstamās bedres ziemas sezonā pieļauts aizpildīt pie gaisa temperatūras, kas ir augstāka par 00 C.

2) Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu aizpildīšanai ar vidēju defektu apjomu. Vai satiksmei bīstamo bedru aizpildīšanai.

3) Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem.

40 Bedrītes gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra 500C līdz 700

C, ziemas sezonā gruntēšanai var pielietot bitumenu.

4) Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums

samazinās apmēram par 20 – 30 %. Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdi nedrīkst būt zemāka par 1000 C. Uz objektu atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tās pašas darba maiņas laikā.

5)Asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes un jābeidz, kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Karstā asfalta blīvēšanas temperatūra beigās nedrīkst būt zemāka par 600 C.

G. Prasības izpildītam darbam :

1) Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par +10mm.

2) Asfaltbetona kārtas maksimālajam un minimālajam biezumam jāatbilst Autoceļu

specifikācijas 2005 punkta 6.2. 3.8.prasībām.

3) Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

1) Jākontrolē pievestā un iestrādātā asfaltbetona daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātā asfaltbetona daudzuma aprēķina aizpildīto bedrīšu laukumu.

2) Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

Pielikums Nr.4

Iepirkuma „ Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas,

Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu

vasaras ikdienas uzturēšanas darbi” nolikumam

ID Nr. PNP 2017/2

Līguma projekts  Nr. PNP 2017/2…

Pāvilostas novadā 				                                 2017. gada ____.

Pāvilostas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000059438, tās priekšsēdētāja U. Kristapsona personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un xxx, reģ. Nr. xxx, xxx personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā –Izpildītājs) no otras puses (līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā – Puses), noslēdz līgumu par sekojošo:

pamatojoties uz iepirkuma „Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi”, (identifikācijas Nr. PNP 2017/2) rezultātiem noslēdz līgumu (turpmāk tekstā saukts - „LĪGUMS”) par sekojošo:

I  Līguma priekšmets un summa

- Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt /minēt konkrēto daļu, par kuru tiks veikti darbi/ saskaņā ar iepirkumu.

- Izpildītāja darba kvalitāte un izpilde veicama atbilstoši Nolikuma PNP 2017/2 tehniskās specifikācijas aprakstam.

- Izpildāmā darba laiks un apjoms saskaņojams ar Pasūtītāju, izpilddirektoru Alfrēdu Magoni, tālrunis 26405900 par Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbiem vai Jāni Vitrupu, tālrunis 29183648, par Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbiem.

- Līguma darbības laiks: no šī līguma noslēgšanas datuma līdz  2017.gada 31. decembrim.

- Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu, gadījumā, ja izrādās, ka tam ir nepietiekami finanšu līdzekļi.

6.   Pasūtītājs maksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem EUR (xxx), bez PVN, kopējā līguma summa ar PVN EUR (xxx), saskaņā ar iepirkuma PIL 8.2 panta kārtībā „Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi”; PNP 2017/2; Finanšu piedāvājumu, kas ir šī līguma pielikums.

- Izcenojumi un norēķinu kārtība šī līguma izpratnē attiecināmi uz veikto darbu apjomiem, tikai gadījumos, ja tie veikti pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas uzdevuma.

II  Norēķinu kārtība

- Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 30(trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtā dokumenta par veiktajiem darbiem un Izpildītāja iesniegtās pavadzīmes – rēķina.

- Apmaksas forma un norēķinu kārtība: samaksa veicama ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.

- Par darba izpildi maksātājs ir Pāvilostas novada pašvaldība;  adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV- 3466.

- Par Līgumā noteikto darbu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 % apmērā no neizpildīto vai nekvalitatīvi izpildīto darbu apjoma summas .

- Par katru nokavēto maksājuma dienu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.05% apmērā no parāda summas.

III  Darba pieņemšana

- Darbu pieņem saskaņā ar darba nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru akceptē Pasūtītājs.

- Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt darba pieņemšanas – nodošanas aktu, ja veiktie darbi nav bijuši pasūtīti vai nesakrīt veikto darbu apjomi, vai nav atbilstoša kvalitāte.

- Izpildītājs darbu nodod Pasūtītājam.

IV   Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

- Jebkuras pretenzijas par Līguma nosacījumu neizpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveidā.

- Šo līgumu var grozīt un papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās.

- Līgumu var lauzt, otru Pusi rakstiski brīdinot 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

V   Citi nosacījumi

- Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šo Līgumu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

- Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

- Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2017.gada 31. decembrim.

- Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 2 (divām) lapaspusēm latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Katram no tiem ir vienāds juridisks spēks.

- Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šī Līguma punktiem un apstiprina to ar savu parakstu.

Līguma pielikumi: Pretendenta piedāvājuma iepirkumam „Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi” Finanšu piedāvājums.

PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Pāvilostas novada pašvaldība |  |
| Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466 |  |
| Nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90000059438 |  |
| Norēķinu konts Nr. LV77TREL980057B030009 |  |
| Valsts Kase |  |
| Bankas kods: TRELLV22 |  |
| Priekšsēdētājs: Uldis Kristapsons Z.v. | Z.v. |